## Slide 1
创新点1：任务–卫星–窗口三元冲突图建模
首先，将每一个候选观测方案表示为三元节点：vⱼᵢₖ = (taskⱼ, satᵢ, windowₖ)。
它表示任务 j 由卫星 i 在第 k 个可见时间窗口内执行。算法搜索的基本单元不是“任务”，而是“任务–卫星–窗口候选节点”。
V = { v₁, v₂, …, v_N }，一个完整调度方案表示为 X ⊆ V
其次，根据调度约束构建冲突图 G=(V,E)。V 表示所有候选节点集合，E 表示冲突边集合。
若 (u,v)∈E，则节点 u 和 v 不能同时被选择。冲突边主要来自三类约束：
1. 同一任务重复观测冲突：同一个任务最多执行一次。
2. 同一卫星时间窗口重叠冲突：同星观测窗口发生交叉。
3. 姿态转移时间不足冲突：连续观测之间无法完成姿态机动。
可行调度方案 X ⇔ 冲突图中的独立集：∀u,v∈X，(u,v)∉E

## Slide 2
创新点1：从候选窗口到冲突图，再到可行调度解
展开成节点
一个窗口 = 一个候选节点
v₇,₁,₁
t7 · s1
08:10–08:14
v₁₂,₁,₁
t12 · s1
08:18–08:21
v₇,₂,₁
t7 · s2
09:20–09:24
v₃₁,₃,₁
t31 · s3
10:05–10:10
节点字段
node_id / task_id / sat_id / window_id / start / end / profit
编码成部分解
Xₜ = { v₇,₁,₁, v₁₂,₁,₁ }
v₇,₁,₁
t7 · s1 08:10–08:14
v₁₂,₁,₁
t12 · s1 08:18–08:21
v₃₁,₃,₁
t31 · s3 10:05–10:10
如果某个新节点与 Xₜ 中任意节点有冲突边，则不能加入。
候选节点池
v₁
t7 · s1
08:10–08:14
v₂
t7 · s2
09:20–09:24
v₃
t12 · s1
08:12–08:16
v₄
t31 · s1
08:18–08:21
两两判断：
不能同时选就连边
生成冲突图 G=(V,E)
v₁
v₂
v₃
v₄
同任务
互斥
同星
重叠
机动
不足
冲突图的价值：构造前就知道哪些组合不可行。

## Slide 3
创新点2：基于冲突图动作掩码的可行构造机制
蚂蚁从空解开始逐步选择候选节点。当前已选节点集合为 Xₜ，下一步不是从全部 V 中选，而是从冲突图掩码后的可行动作集合 Aₜ 中选。
Aₜ = { v ∈ V | v ∉ Xₜ, N(v) ∩ Xₜ = ∅ }
动作掩码的作用
• N(v) 是节点 v 在冲突图中的邻域。
• 若 N(v)∩Xₜ≠∅，说明 v 与当前部分解冲突，直接屏蔽。
• 构造过程中 Xₜ 始终保持可行，不需要事后大规模修复。
这一点的核心思想
• RL 不负责学习硬约束。
• RL 只在可行动作空间 Aₜ 内学习“哪个节点更值得选”。
• 冲突图负责可行性，学习模块负责选择质量。
选择 vₜ 后：Xₜ₊₁ = Xₜ ∪ {vₜ}，Aₜ₊₁ = Aₜ − {vₜ} − N(vₜ)

## Slide 4
创新点3：MLP-DDQN 辅助的候选节点价值学习
将蚂蚁逐节点构造调度方案的过程建模为 MDP。状态表示当前构造局面，动作表示选择一个当前可行候选节点。
Qθ(sₜ,v) = MLP([ gₜ, h(v) ])
状态特征 gₜ
• 当前收益比例 Profitₜ
• 累计机动代价 Maneuverₜ
• 负载不均衡 LoadStdₜ
• 剩余可选比例 AvailableRatioₜ
• 平均冲突度 AvgConflictₜ
• 迭代进度 IterRatio
节点特征 h(v)
• 任务收益 p(v)
• 窗口稀缺度 R(v)
• 节点冲突度 C(v)
• 插入机动代价 M(v)
• 卫星当前负载 L(sᵢ)
• 信息素 τ(v)、启发式 η(v)
• BlockPenalty(v)
DDQN 学的是什么
• 不是替代 MOACO。
• 不是直接输出完整解。
• 学习在当前状态 sₜ 下，候选节点 v 的长期选择价值。
aₜ = v ∈ Aₜ，选择动作会改变后续仍然可选的节点集合

## Slide 5
创新点4：基于 Advantage 校正的状态感知节点选择机制
传统 MOACO 中，信息素 τ(v) 反映历史经验，启发式 η(v) 反映静态结构质量。二者先给出 ACO 基础吸引力。
Bₜ(v) = α log τ(v) + β log η(v)
DDQN 不直接把绝对 Q 值作为第三个加数，而是先计算当前可行动作集合内的平均 Q 值，再得到相对优势项。
Q̄ₜ = (1/|Aₜ|) Σᵤ∈Aₜ Qθ(sₜ,u)
Advθ(sₜ,v) = Qθ(sₜ,v) − Q̄ₜ
P(v|sₜ) = exp(Bₜ(v)+κAdvθ(sₜ,v)) / Σᵤ∈Aₜ exp(Bₜ(u)+κAdvθ(sₜ,u))
这样写的含义
• ACO 给基础偏好，DDQN 只做状态相关校正。
避免的问题
• 避免被理解为“信息素 + 启发式 + Q 值”简单相加。

## Slide 6
快速插入：对于当前解 X，首先找出未调度任务对应的候选节点集合：U = {v ∈ V | task(v) task(X)}；对每个候选节点 v ∈ U ，判断其是否可以直接插入当前解：N (v) X = 若成立，则直接插入。 在插入前，要先对候选节点进行一个排序
DDQN 训练奖励：缩放即时构造奖励 + Pareto 终局奖励
奖励不直接使用 HV。每步奖励评价当前动作的局部构造质量；最终奖励评价完整解是否进入 Pareto 档案。
cₜ = 1/3(ΔProfit̂ − ΔManeuver̂ − ΔLoad̂) − 0.2·BlockPenalty(v)
每步奖励评价什么
• 收益提升：ΔProfit̂
• 机动代价增加：ΔManeuver̂
• 负载不均衡变化：ΔLoad̂
• 选择该节点后屏蔽后续高收益节点的比例：BlockPenalty(v)
为什么要缩放
• 一个完整解通常需要多步构造。
• 若每步奖励不缩放，累计即时奖励会淹没终局 Pareto 奖励。
• Warm-up 阶段估计平均构造长度 Tref。
rₜ = clip(cₜ,−1,1) / Tref
rfinal = 1，若 X 进入 Pareto 档案；否则 0
Rₜ = rₜ (t<T)，最后一步 R_T = r_T + rfinal

## Slide 7
DDQN 在线训练机制与阶段安排
每只蚂蚁构造一个完整调度方案视为一个 episode。算法边构造解、边存储经验，并用 Replay Buffer 在线更新 MLP-DDQN；RL 的影响强度 κ 分阶段逐步增大。
transition = (sₜ, vₜ, Rₜ, sₜ₊₁, Aₜ₊₁) yₜ = Rₜ + γ Qθ⁻(sₜ₊₁, argmaxᵤ Qθ(sₜ₊₁,u))
在线训练怎么做
• Warm-up 阶段不让 DDQN 参与选择，先统计 Tref。
• 每一步把 (sₜ,vₜ,Rₜ,sₜ₊₁,Aₜ₊₁) 存入 Replay Buffer。
• 采用 Double DQN 目标更新 Qθ，降低过估计。
• 定期同步目标网络：θ⁻ ← θ。
为什么要分阶段
• 早期 Q 值不稳定，不能直接主导蚂蚁构造。
• 让 κ 从小到大，逐步提高 DDQN Advantage 的校正作用。
• 后期降低学习率并冻结网络，稳定输出 Pareto 档案。
Warm-up 1–30
τ+η 构造 统计 Tref
轻度 RL 31–90
开始训练 κ:0.1→0.4
强 RL 91–240
正式辅助 κ:0.4→1.0
收敛训练 241–280
降学习率 κ:1.0→1.2
冻结输出 281–300
冻结 DDQN 只辅助构造
核心安排：Warm-up 先稳定奖励尺度与经验样本；随后逐步增大 κ，使 DDQN 从“轻度校正”过渡到“稳定辅助构造”。

## Slide 8
算法整理流程
1
生成三元候选节点 V
task / satellite / window → vⱼᵢₖ
2
构建冲突图 G=(V,E)
任务重复、窗口重叠、姿态转移不足连边
3
初始化 MOACO 与 DDQN
τ(v)、η(v)、Pareto 档案、MLP-DDQN、Replay Buffer
4
Warm-up 阶段
只用 τ+η 构造解，统计 Tref，收集原始轨迹
5
冲突图动作掩码
根据 Aₜ={v|N(v)∩Xₜ=∅} 得到当前可选节点
6
DDQN 计算节点 Q 值
Qθ(sₜ,v)=MLP([gₜ,h(v)])，并计算 Advθ(sₜ,v)
7
状态感知节点选择
P(v|sₜ) ∝ τ(v)^α η(v)^β exp(κAdvθ(sₜ,v))
8
奖励、档案与信息素更新
缩放即时奖励 + Pareto 终局奖励；更新 Archive 与 τ(v)
输出：Pareto 档案中的非支配调度方案集合